# Урок по физике ан экологическую тему

### Автор – Гамарник М.А.

Тема урока: Тепловые двигатели и охрана окружающей среды.

Цель урока: Ознакомить учащихся с основными принципами работы тепловых двигателей и их воздействием на окружающую среду.

План урока:

- Принцип действия тепловых двигателей

- КПД тепловых двигателей

- Значение тепловых двигателей

- Охрана окружающей среды.

Урок проводится в форме лекции-беседы с учащимися.

Ход урока.

- Принцип действия тепловых двигателей.

- Необходимость тепловых двигателей: работа станков, механизмов, транспорта.

- Определение тепловых двигателей: устройства, превращающие внутреннюю энергию топлива в механическую энергию

- Виды тепловых двигателей: газовые турбины, двигатели внутреннего сгорания, дизельные двигатели, реактивные двигатели.

- Устройство тепловых двигателей (схема может быть нарисована на доске, вывешена в виде плаката, можно воспользоваться рисунком в учебнике)

- Обсуждение схемы с учащимися.

Q1 – количество теплоты, которое получает рабочее тело от нагревателя

А` - работа, совершаемая газом

Q2  - количество теплоты, которое передается

холодильнику.

Т1 – температура нагревателя

Т2 – температура холодильника

На  обосновании закона сохранения энергии :

А`= | Q1 | - | Q2 |

2. КПД тепловых двигателей.

- Определение КПД: КПД теплового двигателя называется отношение работы А`, совершаемой двигателем, к количеству теплоты, полученному от нагревателя.

А	       | Q2 |

η mах = ------ = 1 -  ------- 			η  всегда < 1

| Q1 |	       | Q1 |

- Максимальное значение КПД. Вывод С. Карно: идеальная тепловая машина с идеальным газом в качестве рабочего тела – имеет максимально возможное значение КПД.

Т1 –Т2            Т2

η mах = --------- = 1 -  ----         - теоретический предел для КПД.

Т1                    Т1 			η < η mах

- Пример расчета максимального значения КПД для паровой турбины:

Т1~800К – при дальнейшем увеличении температуры нагревателя уменьшаются прочностные характеристики двигателя, упругие свойства его частей.

Т2 ~ 300К – температура атмосферы.

Т1 –Т2

η mах = --------- ~ 062

Т1

- реальное значение КПД ~ 40%

- пути повышения КПД:

- уменьшение трения в движущихся частях

- добиваться более полного сгорания топлива

- использовать материалы выдерживающие высокую температуру.

3.  Применение тепловых двигателей:

  - Паровые турбины – получение электроэнергии

  - Двигатели внутреннего сгорания – автотранспорт

  - Дизельные двигатели – автотранспорт, железнодорожный транспорт

  - Реактивные двигатели – авиация и космонавтика.

4. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды:

- Негативные последствия тепловых двигателей:

- выброс излишней тепловой энергии в атмосферу

- выброс вредных веществ в атмосферу (СО, СО2, NO)

- при росте мощностей электростанций требуется большое количество пресной воды.

- Способы преодоления негативных последствий воздействия тепловых двигателей на окружающую среду:

- создание новых моделей двигателей и катализаторов отработанных газов (стандарты ЕВРО-3 и ЕВРО-4)

- создание серийных двигателей, работающих на других видах жидкого топлива (спирты)

- создание серийных двигателей, работающих на водородном топливе

-для экономии земельных площадей и водных ресурсов строительство атомных электростанций.

# Text boxes

Нагреватель

Темапература – Т1

Рабочее тело

газ

Холодильник

Температура  - Т2

Q2

Q1

А`

Рабочее тело – газ

Холодильник - атмосфера